## Slide 1
实验 五
TEC-8计算机数据通路实验

## Slide 2
目录
Contents
实验目的
一
实验原理
二
实验要求与说明
三
实验内容与步骤
四
五
思考题
六
实验注意事项
Notes: 模板来自于 http://docer.wps.cn
2

## Slide 3
一
实验目的

## Slide 4
实验目的
掌握数据通路中数据流动的路径
进一步熟悉TEC-8模型计算机的数据通路的结构
进一步掌握数据通路中各个控制信号的作用和用法
目的一
目的二
目的三

## Slide 5
实验原理
二

## Slide 6
数据通路实验电路图
将通用寄存器堆部分、运算器部分、双端口存储器部分加上数据开关SD7～SD0连接在一起构成数据通路

## Slide 7
数据通路数据流动路径和方式
(1)在进行数据运算操作时，由RD1、RD0 选中的寄存器通过4 选1 选择器A 送往ALU 的A 端口，由RS1、RS0 选中的寄存器通过4 选1 选择器B 送往ALU 的B 端口；
信号M、S3、S2、S1、S1 和S0 决定ALU 的运算类型，ALU 对A 端口和B 端口的两个数连同CIN 的值进行算数逻辑运算，得到的数据运算结果在信号ABUS 为1 时送往数据总线DBUS；在T3 的上升沿， 数据总线DBUS 上的数据结果写入由RD1、RD0 选中的寄存器。
(2)在寄存器之间进行数据传送操作时，由RS1、RS0 选中的寄存器通过4 选1 选择器B 送往ALU 的B 端口；ALU 将B 端口的数在信号ABUS 为1 时送往数据总线DBUS；在T3 的上升沿将数据总线上的数写入由RD1、RD0 选中的寄存器。ALU 进行数据传送操作由一组特定的M、S3、S2、S1、S0、CIN 的值确定。

## Slide 8
(3) 从存储器中取数操作中，由地址AR7～AR0 指定的存储器单元中的数在信号MEMW 为0 时被读出；在MBUS 为1 时送数据总线DBUS；在T3 的上升沿写入由RD1、RD0 选中的寄存器。 (4)写存储器操作中，由RS1、RS0 选中的寄存器过4 选1 选择器B 送ALU 的B 端口；ALU 将B 端口的数在信号ABUS 为1 时送往数据总线DBUS；在MEMW 为1 且MBUS 为0 时，通过左端口将数据总线DBUS 上的数在T2 为1 期间写入由AR7～AR0 指定的存储器单元。
(5)在读指令操作时，通过存储器右端口读出由PC7～PC0 指定的存储器单元的内容送INS7～INS0，当信号LIR 为1 时，在T3 的上升沿写入指令寄存器IR。
(6) 数据开关SD7～SD0 上的数在SBUS 为1 时送到数据总线DBUS 上，用于给寄存器R0、R1、R2 和R3，地址寄存器AR，程序计数器PC 设置初值，用于通过存储器左端口向存储器写入测试程序。

## Slide 9
5 数据通路实验
5.1 实验原理

## Slide 10
四、TEC-8数据通路实验用到的信号

## Slide 11
M、S3、S2、S1、S0 | 控制74LS181的算术逻辑运算类型。
CIN | 低位74LS181的进位输入。
SEL3(RD1) | 选择送ALU的A端口的寄存器和被写入的寄存器。
SEL2(RD0) | 
SEL1(RS1) | 选择送往ALU的B端口的寄存器。
SEL0(RS0) | 
DRW | =1时，在T3上升沿对RD1、RD0选中的寄存器进行写操作，将数据总线DBUS上的数D7～D0写入选定的寄存器。
ABUS | =1时，将运算结果送数据总线DBUS， =0时，禁止运算结果送数据总线DBUS。
SBUS | =1时，将运算结果送数据总线DBUS， =0时，禁止运算结果送数据总线DBUS。
A7～A0 | 送往ALU的A端口的数。
B7～B0 | 送往ALU的B端口的数。
D7～D0 | 数据总线DBUS上的8位数。

## Slide 12
MBUS | =1时，将双端口RAM的左端口数据送到数据总线DBUS。
MEMW | =1时，在T2为1期间将数据总线DBUS上的D7～D0写入双端口RAM， 写入的存储器单元由AR7~AR0指定。
LPC | =1时，在T3的上升沿，将数据总线DBUS上的D7～D0写入程序计数器PC。
PCINC | =1时，在T3的上升沿PC加1。
LAR | =1时，在T3的上升沿，将数据总线DBUS上的D7～D0写入地址寄存器AR。
ARINC | =1时，在T3的上升沿，AR加1。
SBUS | =1时，数据开关SD7～SD0的数送数据总线DBUS。
AR7～AR0 | 双端口RAM左端口存储器地址。
PC7～PC0 | 双端口RAM右端口存储器地址。
INS7～INS0 | 从双端口RAM右端口读出的指令，本实验中作为数据使用。
SETCTL | =1时，实验系统处于实验台状态。 =0时，实验系统处于运行程序状态。

## Slide 13
五、TEC-8数据通路实验任务

## Slide 14
任务1
在”独立”控制模式下完成
将数75H写到寄存器R0，数28H写道寄存器R1，数89H写到寄存器R2，你的学号XXH(例如32H)写到寄存器R3。
将寄存器R0中的数写入存储器20H单元，将寄存器R1中的数写入存储器21H单元，将寄存器R2中的数写入存储器22H单元，将寄存器R3中的数写入存储器23H单元。
从存储器20H单元读出数到寄存器R3，从寄存器21H单元读出数到寄存器R2，从存储器22H单元读出数到寄存器R1，从存储器23H单元读出数到寄存器R0。
显示4个寄存器R0、R1、R2、R3的值，检查数据传送是否正确。
数据通路实验的主要任务

## Slide 15
任务2
在”微程序”控制模式下完成(DP=1,SWC=1,SWB=1,SWA=1)
将数75H写到寄存器R0，数28H写道寄存器R1，数89H写到寄存器R2，你的学号XXH写到寄存器R3。
将寄存器R0中的数写入存储器20H单元，将寄存器R1中的数写入存储器21H单元，将寄存器R2中的数写入存储器22H单元，将寄存器R3中的数写入存储器23H单元。
从存储器20H单元读出数到存储器R3，从存储器21H单元读出数到存储器R2，从存储器21H单元读出数到存储器R1，从存储器23H单元读出数到存储器R0。
显示4个寄存器R0、R1、R2、R3的值，检查数据传送是否正确
数据通路实验的主要任务

## Slide 16
六、微程序控制下的运算器工作过程的基本步骤

## Slide 17
TEC-8将运算器功能测试相关步骤“固化”，并通过微程序控制方式将各个环节所需操作控制信号写成微代码存放于控存中，只需将模型机设置成“微程序”控制方式，设置功能开关为1111、系统复位，即可根据微操作控制信号进行相关操作，并完成本实验项目。设置数据通路实验模式 按复位按钮CLR，使TEC-8实验系统复位。指示灯μA5～μA0显示00H。将操作模式开关设臵为SWC=1、SWB=1、SWA=1，准备进入数据通路实验。 按一次QD按钮，进入数据通路实验。

## Slide 18
动作 | µA | SD | D | A | B | PC | AR | INS | R0 | R1 | R2 | R3 | 功能
按一次CLR | 00 | 设置功能开关为1111、系统复位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
按一次QD | 0FH | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进入数据通路
按一次QD | 32H | 28 | 28 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 75已写入R0
按一次QD | 33H | 89 | 89 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 28已写入R1
按一次QD | 34H | 32 | 32 |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  | 89已写入R2
按一次QD | 35H | 20 | 20 | 75 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 32已写入R3
按一次QD | 36H |  | 75 | 75 | 75 | 20 | 20 |  |  |  |  |  | R0中的数写入20H单元
按一次QD | 37H |  | 28 | 75 | 28 | 20 | 21 | 75 |  |  |  |  | R1中的数写入21H单元
按一次QD | 38H |  | 89 | 75 | 89 | 21 | 22 | 28 |  |  |  |  | R2中的数写入22H单元
按一次QD | 39H |  | 32 | 75 | 32 | 22 | 23 | 89 |  |  |  |  | R3中的数写入23H单元
按一次QD | 3AH | 20 | 20 | 75 | 32 | 23 | 24 | 32 |  |  |  |  | 重新设置AR和PC
按一次QD | 3BH |  | 75 | 32 | 75 | 23 | 20 | 32 |  |  |  |  | 20置入AR和PC
按一次QD | 3CH |  | 28 | 89 | 75 | 23 | 21 | 32 |  |  |  |  | 
按一次QD | 3DH |  | 89 | 28 | 28 | 23 | 22 | 32 |  |  |  |  | 
按一次QD | 3EH |  | 32 | 75 | 89 | 23 | 23 | 32 |  |  |  |  | 
按一次QD | 00H |  |  | 75 | 75 | 23 | 24 | 32 |  |  |  |  | 
数据通路实验结果表（微程序方式）

## Slide 19
5. 实验任务【实验方式1：微程序控制器】
(1) 从存储器地址10H开始，通过左端口连续向双端口RAM中写入3个数：85H、60H、38H。在写的过程中，在右端口检测写的数据是否正确。
(2) 从存储器地址10H开始，连续从双端口RAM的左端口和右端口同时读出存储器的内容。
序号 | 操作模式 | 动作 | 微址 | SD | D | PC | AR | INS | 备注
1 | 1110 | 按次CLR | 00 | 00 |  |  |  |  | 初始化
2 | 1110 | 按次QD | 0D | 10 | 10 |  |  |  | 设置地址
3 | 1110 | 按次QD | 1A | 85 | 85 | 10 | 10 |  | 写第1个数
4 | 1110 | 按次QD | 1B | 60 | 60 | 10 | 11 | 85 | 写第2个数
5 | 1110 | 按次QD | 1C | 38 | 38 | 11 | 12 | 60 | 写第3个数
6 | 1110 | 按次QD | 1D | 10 | 10 | 12 | 13 | 38 | 重设地址
7 | 1110 | 按次QD | 1F |  | 85 | 10 | 10 | 85 | 显示
8 | 1110 | 按次QD | 30 |  | 60 | 11 | 11 | 60 | 
9 | 1110 | 按次QD | 31 |  | 38 | 12 | 12 | 38 | 
10 | 1110 | 按次QD | 00 |  | 00 | 12 | 12 | 38 | 

## Slide 20
步骤1
实验准备
将“控制转换”开关拨到“微程序”位置（下方，微程序灯亮）；
将“微程序控制器”右侧的“编程开关”拨到“正常”位置（注：后续所有实验都如此）；
将单微指令开关DP拨到向上”1”位置。打开电源。
微程序控制下的存储器工作过程

## Slide 21
步骤2
将数75H写到寄存器R0、数28H写到R1、数89H写到R2、数32H写到R3。
指示灯μA5～μA0显示0FH。在数据开关SD7～SD0上设臵数75H。在数据总线DBUS指示灯D7～D0上可以看到数设臵得正确不正确，发现错误需及时改正。数设臵正确后，按一次QD按钮，将SD7～SD0上的数写入寄存器R0，进入下一步。 依照写R0的方式，在指示灯μA5～μA0显示32H时，在指示灯B7～B0观测寄存器R0的值，将数28H写入R1；在指示灯μA5～μA0显示33H时，在指示灯B7～B0上观测R1的值，将数89H写入R2；在指示灯μA5～μA0显示34H时，在指示灯B7～B0上观测R2的值，将数32H写入R3。
微程序控制下的存储器工作过程

## Slide 22
步骤3
设置存储器地址AR和程序计数器PC
指示灯μA5～μA0显示35H。此时指示灯B7～B0显示寄存器R3的值。在数据开关SD7～SD0上设臵地址20H。在数据总线DBUS指示灯D7～D0上可以看到地址设臵得正确不正确。地址设臵正确后，按一次QD按钮，将SD7～SD0上的地址写入地址寄存器AR和程序计数器PC，进入下一步。
微程序控制下的存储器工作过程

## Slide 23
步骤4
将寄存器R0、R1、R2、R3中的数依次写入存储器20H、21H、22H和23H单元。
指示灯μA5～μA0显示36H。此时指示灯AR7～AR0和PC7～PC0分别显示出存储器左、右两个端口的存储器地址。指示灯A7～A0、B7～B0和D7～D0都显示寄存器R0的值。按一次QD按钮，将R0中的数写入存储器20H单元，进入下一步。 依照此法，在指示灯μA5～μA0显示37H时，在INS7～INS0上观测存储器20H单元的值，将R1中的数写入存储器21H单元；在指示灯μA5～μA0显示38H时，在INS7～INS0上观测存储器21H单元的值，将R2中的数写入存储器22H单元；在指示灯μA5～μA0显示39H时，在INS7～INS0上观测存储器22H单元的值，将R3中的数写入存储器23H单元。
微程序控制下的存储器工作过程

## Slide 24
步骤5
重新设臵存储器地址AR和程序计数器PC
指示灯μA5～μA0显示3AH。此时指示灯PC7～PC0显示23H，INS7～INS0显示存储器23H单元中的数。在数据开关SD7～SD0上设臵地址20H。按一次QD按钮，将地址20H写入地址寄存器AR和程序计数器PC，进入下一步。
微程序控制下的存储器工作过程

## Slide 25
步骤6
将存储器20H、21H、22H和23H单元中的数依次写入寄存器R3、R2、R1和R0
指示灯μA5～μA0显示3BH。此时指示灯AR7～AR0显示20H，PC7～PC0显示23H，指示灯D7～D0显示存储器20H中的数，INS7～INS0显示存储器23H中的数，按一次QD按钮，将存储器20H单元中的数写入寄存器R3，进入下一步。 依照此法，在指示灯μA5～μA0显示3CH时，在指示灯B7～B0上观测R3的值，将存储器21H单元中的数写入寄存器R2；在指示灯μA5～μA0显示3DH时，在指示灯B7～B0上观测R2的值，将存储器22H单元中的数写入寄存器R1；在指示灯μA5～μA0显示3EH时，在指示灯B7～B0上观测R1的值，将存储器23H单元中的数写入寄存器R0。
微程序控制下的存储器工作过程

## Slide 26
步骤7
观测R0的值
指示灯μA5～μA0显示00H。此时指示灯A7～A0和B7～B0同时显示R0的值。
微程序控制下的存储器工作过程

## Slide 27
七、独立控制下的数据通路实验

## Slide 28
实验准备:
1、 将控制器转换开关拨到 “独立”位置，编程开关和短路子DZ11设置 为左边“正常”位置；
2、开关DP=1（向上）模型机处于单周期状态 ；
3、按如下表完成连线 。

## Slide 29
接线
K0 接 PCINC K1 接 LPC
K2 接 ARINC K3 接 LAR
K4 接 MEMW K5 接 ABUS
K6 接 S0、S2 K7 接 S3和S1
K8 接 M K9 接 MBUS
K10 接 RS0 K11 接 RS1
K12 接 RD0 K13 接 RD1
K14 接 DRW K15 接 SBUS

## Slide 30
数据通路实验：独立方式
名称 | K15 | K14 | K13 | K12 | K11 | K10 | K9 | K8 | 备 注
信号 | SBUS | DRW | RD1 | RD0 | RS1 | RS0 | MBUS | M | 模式：1111
序号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
01 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
02 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
03 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
04 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
05 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
06 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 
07 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 
08 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 
09 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 
10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
11 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 
12 |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 
13 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 
14 |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 
15 |  |  | 查看A口 |  | 查看B口 |  |  |  | 

## Slide 31
名称 | K7 | K6 | K5 | K4 | K3 | K2 | K1 | K0 | SD | 备注
信号名 | S3 | S1 | ABUS | MEMW | LAR | ARINC | LPC | PCINC |  | 
序列号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 
02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 
03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 | 
04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 
05 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 20 | 
06 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 
07 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 
08 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 
09 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 
10 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 
11 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
12 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
13 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
14 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 32
开关名 | 信号名 | 值 | 备注 | 开关名 | 信号名 | 值 | 备注
K13 | RD1 |  |  | K3 | LAR |  | 
K12 | RD0 |  |  | K2 | ARINC |  | 
K11 | RS1 |  |  | K1 | LPC |  | 
K10 | RS0 |  |  | K0 | PCINC |  | 
K15 | SBUS |  |  | K8 | M |  | 
K5 | ABUS |  |  | K7 | S3﹠S1 |  | 
K9 | MBUS |  |  | K6 | S2﹠S0 |  | 
K14 | DRW |  |  | SD7-SD0 |  |  | 
K4 | MEMW |  |  |  |  |  | 
按照上表完成连线,打开电源,按下系统复位按钮CLR,TEC-8处于初始状态,AR,PC均复位,其值为0

## Slide 33
（1）写寄存器R0(75H)
电平开关：K15置高电平【结果送数据总线 DBUS】 K14置高电平【对 RD1、RD0 选中的寄存器进行写操作】
K13、K12置低电平【选中寄存器R0】
数据开关 SD7~SD0置0111 0101B【75H】总线指示灯D7~D0显示0111 0101B
按QD键：【写寄存器R0】 (75H写入R0)
A端口指示灯A7~A0显示0111 0101B【75H】
B端口指示灯B7~B0显示0111 0101B【75H】
开关名 | 信号名 | 值 | 备注 | 开关名 | 信号名 | 值 | 备注
K13 | RD1 | 0 |  | K3 | LAR |  | 
K12 | RD0 | 0 |  | K2 | ARINC |  | 
K11 | RS1 |  |  | K1 | LPC |  | 
K10 | RS0 |  |  | K0 | PCINC |  | 
K15 | SBUS | 1 |  | K8 | M |  | 
K5 | ABUS |  |  | K7 | S3﹠S1 |  | 
K9 | MBUS |  |  | K6 | S2﹠S0 |  | 
K14 | DRW | 1 |  | SD7-SD0 |  | 75H | 
K4 | MEMW |  |  |  |  |  | 

## Slide 34
（2）写寄存器R1
电平开关： K15置高电平【结果送数据总线 DBUS】
K14置高电平【对 RD1、RD0 选中的寄存器进行写操作】
K13置低电平，K12置高电平【选中寄存器R1】
数据开关 SD7~SD0置0010 1000B【28H】总线指示灯 D7~D0显示0010 1000B
按QD键：【写寄存器R1】(28H写入R1)
A端口指示灯A7~A0显示0010 1000B
开关名 | 信号名 | 值 | 备注 | 开关名 | 信号名 | 值 | 备注
K13 | RD1 | 0 |  | K3 | LAR |  | 
K12 | RD0 | 1 |  | K2 | ARINC |  | 
K11 | RS1 |  |  | K1 | LPC |  | 
K10 | RS0 |  |  | K0 | PCINC |  | 
K15 | SBUS | 1 |  | K8 | M |  | 
K5 | ABUS |  |  | K7 | S3﹠S1 |  | 
K9 | MBUS |  |  | K6 | S2﹠S0 |  | 
K14 | DRW | 1 |  | SD7-SD0 |  | 28H | 
K4 | MEMW |  |  |  |  |  | 

## Slide 35
（3）写寄存器R2
电平开关：K15置高电平【结果送数据总线 DBUS】 K14置高电平【对 RD1、RD0 选中的寄存器进行写操作】
K13置高电平，K12置低电平【选中寄存器R2】
数据开关 SD7~SD0置1000 1001B【89H】
总线指示灯D7~D0显示1000 1001B
按QD键：【写寄存器R2】(89H 写入R2 ) A端口指示灯A7~A0显示1000 1001B
开关名 | 信号名 | 值 | 备注 | 开关名 | 信号名 | 值 | 备注
K13 | RD1 | 1 |  | K3 | LAR |  | 
K12 | RD0 | 0 |  | K2 | ARINC |  | 
K11 | RS1 |  |  | K1 | LPC |  | 
K10 | RS0 |  |  | K0 | PCINC |  | 
K15 | SBUS | 1 |  | K8 | M |  | 
K5 | ABUS |  |  | K7 | S3﹠S1 |  | 
K9 | MBUS |  |  | K6 | S2﹠S0 |  | 
K14 | DRW | 1 |  | SD7-SD0 |  | 89H | 
K4 | MEMW |  |  |  |  |  | 

## Slide 36
（4）写寄存器R3
电平开关：K15置高电平【结果送数据总线 DBUS】 K14置高电平【对 RD1、RD0 选中的寄存器进行写操作】 K13置高电平，K12置高电平【选中寄存器R3】数据开关 SD7~SD0置你的学号【XXH】 如32H 0011 0010B
总线指示灯D7~D0显示0011 0010B
按QD键：【写寄存器R3】A端口指示灯A7~A0显示0011 0010B
前四步写寄存器R0、R1、R2、R3，可改变K13、K12通过A端口，或改变K11、K10通过B端口查看写入结果是否正确
开关名 | 信号名 | 值 | 备注 | 开关名 | 信号名 | 值 | 备注
K13 | RD1 | 1 |  | K3 | LAR |  | 
K12 | RD0 | 1 |  | K2 | ARINC |  | 
K11 | RS1 |  |  | K1 | LPC |  | 
K10 | RS0 |  |  | K0 | PCINC |  | 
K15 | SBUS | 1 |  | K8 | M |  | 
K5 | ABUS |  |  | K7 | S3﹠S1 |  | 
K9 | MBUS |  |  | K6 | S2﹠S0 |  | 
K14 | DRW | 1 |  | SD7-SD0 |  | XXH | 
K4 | MEMW |  |  |  |  |  | 

## Slide 37
（5）将寄存器中的数据依次写入地址为20H开始连续的存储空间
电平开关： K15置高电平【结果送数据总线 DBUS】
K3置高电平【数据总线DBUS上的D7~D0写入地址寄存器 AR】
K1置高电平【数据总线DBUS上的D7~D0写入程序计数器 PC】
数据开关 SD7~SD0置0010 0000B【20H】
按QD键：【选择存储地址为20H】选中存储地址初值,AR=PC=20H
地址寄存器端口指示灯AR7~AR0显示0010 0000B
程序计数器端口指示灯PC7~PC0显示0010 0000B
开关名 | 信号名 | 值 | 备注 | 开关名 | 信号名 | 值 | 备注
K13 | RD1 |  |  | K3 | LAR | 1 | 
K12 | RD0 |  |  | K2 | ARINC |  | 
K11 | RS1 |  |  | K1 | LPC | 1 | 
K10 | RS0 |  |  | K0 | PCINC |  | 
K15 | SBUS | 1 |  | K8 | M |  | 
K5 | ABUS |  |  | K7 | S3﹠S1 |  | 
K9 | MBUS |  |  | K6 | S2﹠S0 |  | 
K14 | DRW |  |  | SD7-SD0 |  | 20H | 
K4 | MEMW |  |  |  |  |  | 

## Slide 38
（6）存寄存器R0值存入20H存储单元
电平开关： K11、K10置低电平【B端口选择寄存器R0】; K8、K7置高电平，K6置低电平【逻辑运算B送往F】
K5置高电平【将运算结果送数据总线 DBUS】; K4置高电平【数据总线 DBUS 上的 D7~D0 写入双端口RAM】
K2置高电平【AR 加 1】
B端口显示0111 0101B【75H】数据总线D7~D0显示0111 0101B【75H】地址总线AR显示0010 0000B【20H】
按QD键：【将75H写入20H】地址总线AR显示0010 0001B【21H】
开关名 | 信号名 | 值 | 备注 | 开关名 | 信号名 | 值 | 备注
K13 | RD1 |  |  | K3 | LAR |  | 
K12 | RD0 |  |  | K2 | ARINC | 1 | 
K11 | RS1 | 0 |  | K1 | LPC |  | 
K10 | RS0 | 0 |  | K0 | PCINC |  | 
K15 | SBUS |  |  | K8 | M | 1 | 
K5 | ABUS | 1 |  | K7 | S3﹠S1 | 1 | 
K9 | MBUS |  |  | K6 | S2﹠S0 | 0 | 
K14 | DRW |  |  | SD7-SD0 |  |  | 
K4 | MEMW | 1 |  |  |  |  | 

## Slide 39
（7）将寄存器R1值到存储器对应单元 (21H)
电平开关： K11置低电平，K10置高电平【B端口选择寄存器R1】K8、K7置高电平，K6置低电平【逻辑运算B送往F】
K5置高电平【将运算结果送数据总线 DBUS】K4置高电平【数据总线 DBUS 上的 D7~D0 写入双端口RAM】
K2置高电平【AR 加 1】
B端口显示0010 1000B【28H】数据总线D7~D0显示0010 1000B【28H】地址总线AR显示0010 0001B【21H】
按QD键：【将28H写入21H】地址总线AR显示0010 0010B【22H】
开关名 | 信号名 | 值 | 备注 | 开关名 | 信号名 | 值 | 备注
K13 | RD1 |  |  | K3 | LAR |  | 
K12 | RD0 |  |  | K2 | ARINC | 1 | 
K11 | RS1 | 0 |  | K1 | LPC |  | 
K10 | RS0 | 1 |  | K0 | PCINC |  | 
K15 | SBUS |  |  | K8 | M | 1 | 
K5 | ABUS | 1 |  | K7 | S3﹠S1 | 1 | 
K9 | MBUS |  |  | K6 | S2﹠S0 | 0 | 
K14 | DRW |  |  | SD7-SD0 |  |  | 
K4 | MEMW | 1 |  |  |  |  | 

## Slide 40
（8）存寄存器R2值到相应存储单元(22H)
电平开关： K11置高电平，K10置低电平【B端口选择寄存器R2】K8、K7置高电平，K6置低电平【逻辑运算B送往F】
K5置高电平【将运算结果送数据总线 DBUS】K4置高电平【数据总线 DBUS 上的 D7~D0 写入双端口RAM】
K2置高电平【AR 加 1】 B端口显示1000 1001B【89H】数据总线D7~D0显示1000 1001B【89H】
地址总线AR显示0010 0010B【22H】
按QD键：【将89H写入22H】地址总线AR显示0010 0011B【23H】
开关名 | 信号名 | 值 | 备注 | 开关名 | 信号名 | 值 | 备注
K13 | RD1 |  |  | K3 | LAR |  | 
K12 | RD0 |  |  | K2 | ARINC | 1 | 
K11 | RS1 | 1 |  | K1 | LPC |  | 
K10 | RS0 | 0 |  | K0 | PCINC |  | 
K15 | SBUS |  |  | K8 | M | 1 | 
K5 | ABUS | 1 |  | K7 | S3﹠S1 | 1 | 
K9 | MBUS |  |  | K6 | S2﹠S0 | 0 | 
K14 | DRW |  |  | SD7-SD0 |  |  | 
K4 | MEMW | 1 |  |  |  |  | 

## Slide 41
（9）存寄存器R3值到23H
电平开关：K11置高电平，K10置高电平【B端口选择寄存器R3】 K8、K7置高电平，K6置低电平【逻辑运算B送往F】
K5置高电平【将运算结果送数据总线 DBUS】K4置高电平【数据总线 DBUS 上的 D7~D0 写入双端口RAM】
K2置高电平【AR 加 1】 B端口显示0011 0010B【32H】数据总线D7~D0显示0011 0010B【32H】
地址总线AR显示0010 0011B【23H】
按QD键：【将32H写入23H】地址总线AR显示0010 0100B【24H】
【以上四步为把寄存器的值写入存储器】
开关名 | 信号名 | 值 | 备注 | 开关名 | 信号名 | 值 | 备注
K13 | RD1 |  |  | K3 | LAR |  | 
K12 | RD0 |  |  | K2 | ARINC | 1 | 
K11 | RS1 | 1 |  | K1 | LPC |  | 
K10 | RS0 | 1 |  | K0 | PCINC |  | 
K15 | SBUS |  |  | K8 | M | 1 | 
K5 | ABUS | 1 |  | K7 | S3﹠S1 | 1 | 
K9 | MBUS |  |  | K6 | S2﹠S0 | 0 | 
K14 | DRW |  |  | SD7-SD0 |  |  | 
K4 | MEMW | 1 |  |  |  |  | 

## Slide 42
10）读出存储器单元内容,并写入寄存器中
电平开关： K15置高电平【结果送数据总线 DBUS】 K3置高电平【数据总线 DBUS 上的 D7~D0 写入地址寄存器 AR】
K1置高电平【数据总线 DBUS 上的 D7~D0 写入程序计数器 PC】数据开关 SD7~SD0置0010 0000B【20H】
按QD键：选中存储地址
地址寄存器端口指示灯AR7~AR0显示0010 0000B
程序计数器端口指示灯PC7~PC0显示0010 0000B
开关名 | 信号名 | 值 | 备注 | 开关名 | 信号名 | 值 | 备注
K13 | RD1 |  |  | K3 | LAR | 1 | 
K12 | RD0 |  |  | K2 | ARINC |  | 
K11 | RS1 |  |  | K1 | LPC | 1 | 
K10 | RS0 |  |  | K0 | PCINC |  | 
K15 | SBUS | 1 |  | K8 | M |  | 
K5 | ABUS |  |  | K7 | S3﹠S1 |  | 
K9 | MBUS |  |  | K6 | S2﹠S0 |  | 
K14 | DRW |  |  | SD7-SD0 |  | 20H | 
K4 | MEMW |  |  |  |  |  | 

## Slide 43
（11）、查看存储器
电平开关： K9置高电平【存储器左端口数据送到数据总线 DBUS】
K2置高电平【AR加1】
K1置高电平【数据总线 DBUS 上的 D7~D0 写入程序计数器 PC】
K0置高电平【PC加1】
地址寄存器端口指示灯AR7~AR0显示：0010 0000B【20H】
程序计数器端口指示灯PC7~PC0显示：0010 0000B【20H】
数据总线指示灯D7~D0显示：0111 0101B【75H】
按QD键：
地址寄存器端口指示灯AR7~AR0显示：0010 0001B【21H】
数据总线指示灯D7~D0显示显示：0010 1000B【28H】
按QD键：
地址寄存器端口指示灯AR7~AR0显示：0010 0010B【22H】
数据总线指示灯D7~D0显示：1000 1001B【89H】
按QD键：
地址寄存器端口指示灯AR7~AR0显示：0010 0011B【23H】
数据总线指示灯D7~D0显示：0011 0010B【32H】
【查看存储结果是否正确，可做可不做，查看后需重复（10）步操作，重新选择20H存储空间】

## Slide 44
（11）存储器(20H) 内容写入寄存器R3值
电平开关：K14置高电平【对 RD1、RD0 选中的寄存器进行写操作】K13置高电平，K12置高电平【选中寄存器R3】
K9置高电平 【存储器左端口数据送到数据总线 DBUS】 K2置高电平【AR加1】存储地址AR显示：0010 0000B【20H】
存储数据在总线D显示：0111 0101B【75H】K13、K12选中寄存器R3在A端口显示：0011 0010B【32H】
按QD键： 【通过存储器将R3的值32H改写成75H】
存储地址AR显示：0010 0001B【21H】存储数据在总线D显示：0010 1000B【28H】K13、K12选中寄存器R3在A端口显示：0111 0101B【75H】
开关名 | 信号名 | 值 | 备注 | 开关名 | 信号名 | 值 | 备注
K13 | RD1 | 1 |  | K3 | LAR |  | 
K12 | RD0 | 1 |  | K2 | ARINC | 1 | 
K11 | RS1 |  |  | K1 | LPC |  | 
K10 | RS0 |  |  | K0 | PCINC |  | 
K15 | SBUS |  |  | K8 | M |  | 
K5 | ABUS |  |  | K7 | S3﹠S1 |  | 
K9 | MBUS | 1 |  | K6 | S2﹠S0 |  | 
K14 | DRW | 1 |  | SD7-SD0 |  |  | 
K4 | MEMW |  |  |  |  |  | 

## Slide 45
（12）存储器21H单元内容写入寄存器R2
电平开关：K14置高电平【对 RD1、RD0 选中的寄存器进行写操作】 K13置高电平，K12置低电平【选中寄存器R2】
K9置高电平 【存储器左端口数据送到数据总线 DBUS】 K2置高电平【AR加1】
存储地址AR显示：0010 0001B【21H】存储数据在总线D显示：0010 1000B【28H】
K13、K12选中寄存器R2在A端口显示：1000 1001B【89H】
按QD键：存储地址AR显示：0010 0010B【22H】存储数据在总线D显示：1000 1001B【89H】
K13、K12选中寄存器R2在A端口显示：0010 1000B【28H】【通过存储器将R2的值89H改写成28H】
开关名 | 信号名 | 值 | 备注 | 开关名 | 信号名 | 值 | 备注
K13 | RD1 | 1 |  | K3 | LAR |  | 
K12 | RD0 | 0 |  | K2 | ARINC | 1 | 
K11 | RS1 |  |  | K1 | LPC |  | 
K10 | RS0 |  |  | K0 | PCINC |  | 
K15 | SBUS |  |  | K8 | M |  | 
K5 | ABUS |  |  | K7 | S3﹠S1 |  | 
K9 | MBUS | 1 |  | K6 | S2﹠S0 |  | 
K14 | DRW | 1 |  | SD7-SD0 |  |  | 
K4 | MEMW |  |  |  |  |  | 

## Slide 46
(12）存储器22H单元内容写入寄存器R1
电平开关： K14置高电平【对 RD1、RD0 选中的寄存器进行写操作】 K13置低电平，K12置高电平【选中寄存器R1】
K9置高电平 【存储器左端口数据送到数据总线 DBUS】 K2置高电平【AR加1】存储地址AR显示：0010 0010B【22H】
存储数据在总线D显示：1000 1001B【89H】K13、K12选中寄存器R1在A端口显示：0010 1000B【28H】
按QD键：【通过存储器将R1的值28H改写成89H】
存储地址AR显示：0010 0011B【23H】存储数据在总线D显示：0011 0010B【32H】
K13、K12选中寄存器R1在A端口显示：1000 1001B【89H】
开关名 | 信号名 | 值 | 备注 | 开关名 | 信号名 | 值 | 备注
K13 | RD1 | 0 |  | K3 | LAR |  | 
K12 | RD0 | 1 |  | K2 | ARINC | 1 | 
K11 | RS1 |  |  | K1 | LPC |  | 
K10 | RS0 |  |  | K0 | PCINC |  | 
K15 | SBUS |  |  | K8 | M |  | 
K5 | ABUS |  |  | K7 | S3﹠S1 |  | 
K9 | MBUS | 1 |  | K6 | S2﹠S0 |  | 
K14 | DRW | 1 |  | SD7-SD0 |  |  | 
K4 | MEMW |  |  |  |  |  | 

## Slide 47
（13）存储器23H单元内容写入寄存器R0
电平开关： K14置高电平【对 RD1、RD0 选中的寄存器进行写操作】 K13置低电平，K12置低电平【选中寄存器R0】
K9置高电平 【存储器左端口数据送到数据总线 DBUS】K2置高电平【AR加1】存储地址AR显示：0010 0011B【23H】
存储数据在总线D显示：0011 0010B【32H】K13、K12选中寄存器R0在A端口显示：0111 0101B【75H】
按QD键： 【通过存储器将R0的值75H改写成32H】
存储地址AR显示：0010 0100B【24H】K13、K12选中寄存器R0在A端口显示：00110010B【32H】
开关名 | 信号名 | 值 | 备注 | 开关名 | 信号名 | 值 | 备注
K13 | RD1 | 0 |  | K3 | LAR |  | 
K12 | RD0 | 0 |  | K2 | ARINC | 1 | 
K11 | RS1 |  |  | K1 | LPC |  | 
K10 | RS0 |  |  | K0 | PCINC |  | 
K15 | SBUS |  |  | K8 | M |  | 
K5 | ABUS |  |  | K7 | S3﹠S1 |  | 
K9 | MBUS | 1 |  | K6 | S2﹠S0 |  | 
K14 | DRW | 1 |  | SD7-SD0 |  |  | 
K4 | MEMW |  |  |  |  |  | 

## Slide 48
（14）、查看寄存器值
控制电平开关：K13、K12查看改写后寄存器的值是否正确。
【00】【R0】：A端口显示0011 0010B【32H】
【01】【R1】：A端口显示1000 1001B【89H】
【10】【R2】：A端口显示0010 1000B【28H】
【11】【R3】：A端口显示0111 0101B【75H】
或控制电平开关：K11、K10查看改写后寄存器的值是否正确。
【00】【R0】：B端口显示0011 0010B【32H】
【01】【R1】：B端口显示1000 1001B【89H】
【10】【R2】：B端口显示0010 1000B【28H】
【11】【R3】：B端口显示0111 0101B【75H】

## Slide 49
实验注意事项
八

## Slide 50
实验要求与说明
连接电源线和通讯线前TEC-8实验系统的电源开关一定要处于断开状态，否则可能会对TEC-8实验系统上的芯片和PC 机的串口造成损害
注意事项

## Slide 51
九
思考题

## Slide 52
思考题
思考题
1、数据写入寄存器中与写入向双端口存储器中，有何差异?
2、MBUS、SBUS、ABUS信号有何异同？

## Slide 53
六
实验报告

## Slide 54
实验报告
按照实验报告的格式要求书写实验报告